## Slide 1: Simulación de circuitos magnéticos en ltspice
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
Departamento de Electrónica - 2019

## Slide 2
Responsables de la cátedra:
              Jefe de Cátedra: Eduardo Pires
              Jefe de Trabajos Prácticos : Nicolás Costa
              Auxiliar de 2da: Dante Consiglio
Integrantes del grupo:
              Federico García
              Fernando D. Salgado
              Ignacio Vivar Cruz
              Israel Consiglio
              Santiago Núñez

## Slide 3
Contenido:
        Objetivos
        Introducción teórica
        Resolución analítica
        Utilización de FEMM
        Utilización de LTspice

## Slide 4
Objetivos del trabajo final:
        Estudiar el comportamiento de los circuitos magnéticos como tales.
        Demostrar que es posible realizar una analogía con circuitos eléctricos estudiados en la carrera.
        Demostrar que la simulación de circuitos magnéticos como eléctricos es posible y analizar la exactitud de estas simulaciones con respecto a los casos reales.

## Slide 5
Porqué realizar una analogía con circuitos eléctricos?
        La resolución de un circuito magnético con todas sus propiedades físicas es compleja y depende mucho de parámetros como las dimensiones, la homogeneidad, etc.
        La resolución de un circuito eléctrico es mucho más simple y los parámetros nombrados no influyen en gran manera en el resultado.

## Slide 6
Hay simuladores de circuitos magnéticos?
        FEMM: Finite
        Element
        Method
        Magnetics

## Slide 7
        Desventajas
        Es difícil realizar los gráficos de los circuitos a simular y toma mucho tiempo.
        Como es un programa que llega a los resultados por aproximaciones sucesivas, a medida que uno incrementa la exactitud, aumenta también el tiempo de la simulación
        ventajas
        Los resultados obtenidos son muy precisos y se puede realizar un análisis mas profundo que lo que se obtiene en un resultado analítico

## Slide 8
Porqué simular circuitos magnéticos en Ltspice?

## Slide 9: Introducción teórica:

## Slide 10
Circuito Eléctrico | Circuito Magnético
Corriente: I [A] | Flujo magnético: [Wb]
Fuerza electromotriz: [ | Fuerza magnetomotriz: []
Resistencia: R [Ω] | Reluctancia: R []
Ley de Ohm: V = I · R | Ley de Hopkinson:
Ley Corrientes de Kirchhoff: | Ley de nodos circuito magnético:
Resistencia en paralelo: | Reluctancia en paralelo:
Resistencia en serie: | Reluctancia en serie:
Circuito Eléctrico | Circuito Magnético
Corriente: I [A] | 
Resistencia: R [Ω] | 
Ley de Ohm: V = I · R | 

## Slide 11
Resistencia y reluctancia:
        La conductividad eléctrica de un material no cambia con respecto a la tensión que se le esta aplicando, por lo cual la relación en la resistencia es lineal.
        Para el caso de la reluctancia, como depende de la magnetización del material, se llega a un flujo máximo en el circuito magnético.

## Slide 12: ejemplo:

## Slide 13
Enunciado:
En la siguiente figura se presenta circuito magnético compuesto por un núcleo ferromagnético cuya longitud media es de 40 cm, y un entrehierro de longitud 0,5 mm, ambos con una sección de . La permeabilidad relativa es de 4000; el número de vueltas en el bobinado es de 400; se considera un factor de dispersión en el entrehierro de 1,05.

## Slide 14
A) La reluctancia total.
B) Caída de potencial magnético en las reluctancias del circuito.
C)Corriente requerida en el bobinado.

## Slide 15
Datos:
  Permeabilidad relativa del núcleo 
  Longitud del núcleo 
  Sección transversal 
  Factor de dispersión del entrehierro 
  Longitud del entrehierro 
  Número de vueltas en el bobinado 
  Campo magnético en el entrehierro 

## Slide 16
Circuito eléctrico equivalente

## Slide 17
Reluctancia lineal

## Slide 18: Solución analítica:

## Slide 19
La reluctancia total del circuito será la reluctancia del núcleo más la del entrehierro; dado que se tienen todos los datos para calcularla, se procede a obtener los resultados:

## Slide 20
Como el campo magnético en el entrehierro debe ser de 0,5 T, podremos obtener el flujo magnético y a su vez con la fuerza magneto motriz total del circuito:

## Slide 21: FEMM:

## Slide 22
Primer caso: material lineal

## Slide 24: ltspice:

## Slide 26: Comparación de errores:

## Slide 27
Valor de FEMM: 0,515 T
Valor de LTspice: 0,499 T
Error %
Cálculo del error porcentual:

## Slide 28
Conclusiones:
    En la presentación no se abordó ningún caso con reluctores alineales por falta de tiempo; sin embargo la simulación en LTspice sigue siendo totalmente válida para estos casos también.
    Según lo demostrado en el trabajo, se pueden simular exitosamente circuitos magnéticos como eléctricos en LTspice, y se obtienen resultados muy precisos.

## Slide 29
APLAUSOS!